## Slide 1: ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΒΟΛΟΥ
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας- Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Μάθημα: Συστήματα Αστικών Συγκοινωνιών
Φοιτητές: Βαϊνάς Δημήτριος, Γιαλούρης Δημήτριος, Γκουγκουλής Παύλος, Κάλλης Κυριαζής-Δημήτριος
Διδάσκων: Θεοφιλάτος Αθανάσιος

## Slide 2: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
🚍 Οι αστικές συγκοινωνίες του Βόλου αποτελούν βασικό κομμάτι της ζωής της πόλης, εξυπηρετώντας τον αστικό ιστό, τα προάστια και κοντινές περιοχές.
💰 Προσφέρουν μια προσιτή και αξιόπιστη επιλογή, μειώνοντας την κυκλοφοριακή συμφόρηση και τη ρύπανση.
🔍 Η εργασία εστιάζει στην αποτύπωση της κατάστασης και την αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών.
🎯 Τα ευρήματα στοχεύουν στη βελτίωση του δικτύου μεταφορών, ώστε να γίνει πιο φιλικό, αποδοτικό και βιώσιμο για κατοίκους και επισκέπτες.

## Slide 3: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
📌 Η μελέτη χωρίστηκε σε δύο μέρη με σκοπό την αποτύπωση διαφορετικών πτυχών στη λειτουργία του δικτύου αστικών συγκοινωνιών.
🚏 Πρώτο μέρος:
Μελέτη της στάσης "Παύλου Μελά", μιας από τις κεντρικές της πόλης. Εξέταση επιβατικής κίνησης, συχνότητας δρομολογίων & πληρότητας λεωφορείων.
Στόχος: Κατανόηση της ζήτησης και συλλογή δεδομένων για περιοχή υψηλής κυκλοφορίας.
🚌 Δεύτερο μέρος:
Ανάλυση της γραμμής 2, από την αφετηρία έως το τέρμα. Μελέτη επιβατικής κίνησης κατά μήκος της διαδρομής. Εξέταση ακρίβειας δρομολογίων & συχνότητας στάσεων.
📊 Συλλογή δεδομένων μέσω ερωτηματολογίων σε στάση & λεωφορείο. Ανάλυση εμπειρίας επιβατών, απόψεων για συχνότητα & ακρίβεια δρομολογίων, άνεση, ασφάλεια κ.α.

## Slide 4: ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
🚏 Στάση Παύλου Μελά (033):
Βρίσκεται ανάμεσα στις οδούς Π. Μελά & Κουταρέλια, επί της οδού Δημητριάδος, μπροστά από το supermarket Γαλαξίας.
🚌 Εξυπηρετούμενες γραμμές:
1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 15 & 49.
🌍 Τοποθεσία: https://shorturl.at/8M7Ct

## Slide 5: ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
🚌 Διαδρομή γραμμής 2 "Κ. Αφετηρία - Αμπελόκηποι":
Μία από τις μεγαλύτερες διαδρομές του Αστικού ΚΤΕΛ Βόλου, εξυπηρετώντας καθημερινά πλήθος επιβατών.
🎓 Συνδέσεις:
-Κέντρο πόλης → Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Γεωπονίας & Ιχθυολογίας)
-Κέντρο πόλης → 1ο ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας
📍 Διαδρομή:
Παλαιά, κέντρο (Ιάσων, Κ. Καρτάλη, Αναλήψεως), Επτά Πλατάνια, Μουρτζούκος, Ν. Ιωνία → Τερματισμός: Φυτόκο.
🔄 Επιστροφή:
Ίδια διαδρομή, με διαφορετική πορεία στο κέντρο μέσω Ελ. Βενιζέλου & Δημητριάδος.

## Slide 7: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
📅 Ημερομηνία δειγματοληψίας:
Τετάρτη 30/10/2024, Ώρα: 7:30 - 9:30
☀️ Καιρικές συνθήκες: Ευνοϊκές
👥 Ομάδες δειγματοληψίας:
🔹 Πρώτη ομάδα: Συλλογή δεδομένων στη στάση Παύλου Μελά
🔹 Δεύτερη ομάδα: Καταγραφή δεδομένων κατά μήκος της γραμμής 2, από την αφετηρία έως το Πανεπιστήμιο
📊 Στη συνέχεια:
Περιγραφή της διαδικασίας συλλογής δεδομένων για κάθε περίπτωση.

## Slide 8: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
🚏 Ομάδα 1 (Στάση Παύλου Μελά)
📌 Έναρξη καταγραφής: 7:30 π.μ.
📝 Καταγράφηκαν:
-Επιβιβάσεις & αποβιβάσεις
-Χρονοαποστάσεις & συχνότητα δρομολογίων
-Παρκαρισμένα οχήματα & χρήση λεωφορειολωρίδας.
📊 Σύνολο επιβατών:
-44 επιβιβάσεις
-73 αποβιβάσεις
⚠️ Παρατηρήσεις:
🚗 Συχνή παράνομη στάθμευση κοντά στη στάση, αναγκάζοντας τα λεωφορεία σε ελιγμούς.
🚛 Δυσκολία διέλευσης βαρέων οχημάτων λόγω εργοταξίου στην οδό Κουταρέλια.

## Slide 9: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
🚌 Ομάδα 2 (Λεωφορείο – Γραμμή 2)
📌 Έναρξη καταγραφής: 7:35 π.μ.
🔄 Δρομολόγια: 4 συνολικά
📊 Καταγεγραμμένοι επιβάτες: 129
📝 Μετρήθηκαν:
-Χρόνοι παραμονής στις στάσεις
-Χρόνοι μετάβασης
-Χρήση λεωφορειολωρίδας
⏳ Συνολική διάρκεια μέτρησης: 2 ώρες & 9 λεπτά
⚠️ Παρατηρήσεις:
👥 Η πλειοψηφία των επιβατών (15-25 ετών), με πολλές αποβιβάσεις κοντά σε σχολεία & το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
🚗 Μεγάλος αριθμός σταθμευμένων οχημάτων σε στάσεις των οδών Αναλήψεως & Αναπαύσεως, αναγκάζοντας τα λεωφορεία να σταματούν μακριά από το κράσπεδο, προκαλώντας:
🚦 Διακοπή κυκλοφορίας
🚶‍♂️ Δυσκολία προσβασιμότητας επιβατών

## Slide 10: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
📝 Ερωτηματολόγια:
📊 Συλλογή δεδομένων:
Από τις δύο ομάδες
👥 Ερωτηθέντες: 75 συνολικά, με 62 να απαντούν (82,7%)
🔑 Θέματα ερωτήσεων:
-Συχνότητα χρήσης λεωφορείου
-Χρόνος μετακίνησης
-Αξιοπιστία δρομολογίων
-Καθαριότητα
-Τιμή εισιτηρίου
-Άνεση & ασφάλεια
-Απόσταση από τη στάση
-Συνολική ικανοποίηση από τις υπηρεσίες
📊 Αναλύσεις και σχόλια των αποτελεσμάτων ακολουθούν παρακάτω.

## Slide 11: ΑΝΑΛΥΣΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ(ΣΤΑΣΗ)

## Slide 12: ΑΝΑΛΥΣΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
💻 Ανάλυση δεδομένων: Πραγματοποιήθηκε στο R Studio
🖥️ Γλώσσα προγραμματισμού: R
📊 Χρήση εξειδικευμένων πακέτων για:
-Διαχείριση & μετασχηματισμό δεδομένων
-Οπτικοποίηση αποτελεσμάτων
⚙️Πλεονεκτήματα:
-Αυτοματοποίηση ανάλυσης
-Βελτίωση ακρίβειας

## Slide 13: ΑΝΑΛΥΣΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
📊 Αποτελέσματα ANOVA Test:
📈 Υψηλή τιμή F-value → Σημαντική σχέση μεταξύ:
Συχνότητας χρήσης λεωφορείου
Βαθμού ικανοποίησης από:
⏳ Χρόνο αναμονής στη στάση
🎟️ Κόστος εισιτηρίου
🖼️ Οπτικοποίηση αποτελεσμάτων:
🔼 Πρώτο γράφημα → Ερωτηθέντες στο λεωφορείο
🔽 Δεύτερο γράφημα → Ερωτηθέντες στη στάση

## Slide 16: ΑΝΑΛΥΣΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
📊 Αποτελέσματα Chi-Square Test:
📈 Τα γραφήματα απεικονίζουν τις p-values για τη συσχέτιση ζευγών μεταβλητών.
🎨 Χρωματική κλίμακα:
🔵 Μπλε (p < 0.05) → Στατιστικά σημαντική συσχέτιση
🔴 Κόκκινο (p > 0.05) → Απουσία στατιστικά σημαντικής συσχέτισης
🖼️ Οπτικοποίηση αποτελεσμάτων:
🔼 Πρώτο γράφημα → Μετρήσεις στο λεωφορείο
🔽 Δεύτερο γράφημα → Μετρήσεις στη στάση

## Slide 19: ΑΝΑΛΥΣΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
📊 Τετραγωνικοί πίνακες συσχέτισης Pearson:
📈 Εύρος τιμών: -1 έως 1
🎨 Χρωματική κλίμακα:
🔴 Κόκκινο → Θετική συσχέτιση
🔵 Μπλε → Αρνητική συσχέτιση
⚪ Ουδέτερα χρώματα → Ασθενείς ή μηδενικές συσχετίσεις
🔎 Βασικά ευρήματα:
✅ Ισχυρές θετικές συσχετίσεις → Συνολική αξιολόγηση & Αξιοπιστία
❌ Αρνητικές συσχετίσεις → Ηλικία & Συχνότητα χρήσης λεωφορείων

## Slide 20: ΑΝΑΛΥΣΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
ΣΤΑΣΗ

## Slide 21: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

## Slide 22: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
📊 Αποτελέσματα επεξεργασίας δεδομένων:
⏳ Χρονοαπόσταση → Βασικός δείκτης για συχνότητα δρομολογίων
🚍 Ορισμός: Διάστημα μεταξύ διαδοχικών αφίξεων, υπολογίζεται ως:
🔎 Βασικά ευρήματα:
🟢 Γραμμές 4 & 1 → Μικρότερη χρονοαπόσταση (13’ & 11,7’ αντίστοιχα)
🔴 Γραμμές 7 & 49 → Μόνο 1 δρομολόγιο στο δίωρο
📉 Απεικόνιση αποτελεσμάτων → Διαθέσιμη στο διάγραμμα

## Slide 23: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΣΤΑΣΗ)
📊 Συχνότητα δρομολογίων:
🚍 Δείχνει τον αριθμό οχημάτων ανά ώρα από μια στάση
🔄 Αντίστροφη σχέση με τη χρονοαπόσταση
📈 Αποτυπώνει την πυκνότητα εξυπηρέτησης κάθε γραμμής
🔎 Βασικά ευρήματα:
🟢 Γραμμή 1 → 5,12 οχήματα/ώρα
🟢 Γραμμή 4 → 4,61 οχήματα/ώρα

## Slide 24: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ(ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ)
⏳ Χρόνος κύκλου:
🚍 Συνολικός χρόνος για πλήρη διαδρομή (αφετηρία → τέρμα → αφετηρία)
🔄 Περιλαμβάνει χρόνους επαναφοράς στην αφετηρία & στο τέρμα
🔎 Βασικό εύρημα:🕒 Γραμμή 2 → Χρόνος κύκλου: 54 λεπτά

## Slide 25: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
🚏 Επιβιβάσεις / Αποβιβάσεις
📊 Μετρήσεις στο λεωφορείο:
👥 Μ.Ο. επιβιβάσεων: 1,09 επιβάτες/στάση
👥 Μ.Ο. αποβιβάσεων: 1,02 επιβάτες/στάση
🔄 Αποτυπώνει τη ροή επιβατών σε κάθε στάση
📊 Μετρήσεις στη στάση:
👥 Μ.Ο. επιβιβάσεων: 0,88 επιβάτες/δρομολόγιο
👥 Μ.Ο. αποβιβάσεων: 1,46 επιβάτες/δρομολόγιο
📌 Γραμμή 4 → Υψηλότερες επιβιβάσεις (Μ.Ο. 1,55 επιβάτες/δρομολόγιο)
📌 Γραμμή 5 → Υψηλότερες αποβιβάσεις (Μ.Ο. 3,83 επιβάτες/δρομολόγιο)
🔎 Ανάλυση: Τα δεδομένα δείχνουν διαφορές στη χρήση των γραμμών, συμβάλλοντας στη βελτίωση εξυπηρέτησης & διαχείρισης στόλου.

## Slide 26: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
📊 Ανάλυση Επιβιβάσεων & Αποβιβάσεων
🔍 Οπτικοποίηση δεδομένων
📈 Ιστογράμματα:
-Δείχνουν την κατανομή επιβατών στη διάρκεια της καταμέτρησης
-Αναδεικνύουν τις ώρες αιχμής
📉 Διαγράμματα διασποράς:
-Αποτυπώνουν τη σχέση επιβιβάσεων & αποβιβάσεων
-Βοηθούν στον εντοπισμό προτύπων χρήσης
📌 Τα αποτελέσματα απεικονίζονται στην επόμενη διαφάνεια 🎯

## Slide 27: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ(ΣΤΑΣΗ)

## Slide 28: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ(ΣΤΑΣΗ)

## Slide 29: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ(ΣΤΑΣΗ)

## Slide 30: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ(ΣΤΑΣΗ)

## Slide 31: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ(ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ)

## Slide 32: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ(ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ)

## Slide 33: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ(ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ)

## Slide 34: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ(ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ)

## Slide 35: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
⏱️ Χρόνος παραμονής λεωφορείου στη στάση
📊 Μετρήσεις στο λεωφορείο:
🚍 Οι υψηλότεροι μέσοι χρόνοι παραμονής καταγράφηκαν στις στάσεις:
-009 (Κεντρική Αφετηρία)
-093 (Οδός Σταδίου, 2ο ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας)
-096 (Γεωπονική Σχολή)
⏱️ Μέσος χρόνος: >12 δευτερόλεπτα λόγω αυξημένης κίνησης ή ειδικών συνθηκών
📊 Μετρήσεις στη στάση:
🚍 Μέσος χρόνος στάσης: 22,97 δευτερόλεπτα
🟢 Γραμμές 4 & 5 → Υψηλότερος μέσος χρόνος παραμονής, συνδεδεμένος με τον αριθμό επιβιβάσεων/αποβιβάσεων.

## Slide 36: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

## Slide 37: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

## Slide 38: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
🗺️ Χάρτης Οπτικοποίησης: Δημιουργήθηκε για την κατανόηση του χρόνου παραμονής και άλλων μεγεθών σε κάθε στάση.
🔍 Εντοπισμός Καθυστερήσεων: Ο χάρτης βοηθά στον εντοπισμό περιοχών όπου σημειώνονται καθυστερήσεις.
📊 Βελτίωση Δρομολογίου: Παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για την ανάλυση και τη βελτίωση των δρομολογίων.
🌐 Πρόσθετη Πληροφόρηση: https://shorturl.at/pszMV

## Slide 39: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
🚍 Μετρήσεις στο λεωφορείο:
Στο 91,5% των περιπτώσεων, οι στάσεις ήταν ελεύθερες από παρκαρισμένα οχήματα, δείχνοντας ότι η πρόσβαση ήταν γενικά ανεμπόδιστη.
🚏 Μετρήσεις στη στάση:
Σε 5 από 45 περιπτώσεις, παρατηρήθηκε εμπόδιση της στάσης από παρκαρισμένα οχήματα.
88% των περιπτώσεων: το λεωφορείο σταμάτησε εντός της λεωφορειολωρίδας.
12% των περιπτώσεων: το λεωφορείο σταμάτησε εκτός της λεωφορειολωρίδας.

## Slide 40: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
🚍 Μετρήσεις στο λεωφορείο:
Στο 91,5% των περιπτώσεων, οι στάσεις ήταν ελεύθερες από παρκαρισμένα οχήματα, δείχνοντας ότι η πρόσβαση ήταν γενικά ανεμπόδιστη.
🚏 Μετρήσεις στη στάση:
Σε 5 από 45 περιπτώσεις, παρατηρήθηκε εμπόδιση της στάσης από παρκαρισμένα οχήματα.
88% των περιπτώσεων: το λεωφορείο σταμάτησε εντός της λεωφορειολωρίδας.
12% των περιπτώσεων: το λεωφορείο σταμάτησε εκτός της λεωφορειολωρίδας.

## Slide 41: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
🚍 Μετρήσεις στο λεωφορείο:
Στο 91,5% των περιπτώσεων, οι στάσεις ήταν ελεύθερες από παρκαρισμένα οχήματα, δείχνοντας ότι η πρόσβαση ήταν γενικά ανεμπόδιστη.
🚏 Μετρήσεις στη στάση:
Σε 5 από 45 περιπτώσεις, παρατηρήθηκε εμπόδιση της στάσης από παρκαρισμένα οχήματα.
88% των περιπτώσεων: το λεωφορείο σταμάτησε εντός της λεωφορειολωρίδας.
12% των περιπτώσεων: το λεωφορείο σταμάτησε εκτός της λεωφορειολωρίδας.

## Slide 42: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

## Slide 43: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Σκοπός μετακίνησης
🚏 Μετρήσεις στη στάση:
Η πλειονότητα των συμμετεχόντων είναι νεαρής ηλικίας.
51,72% μετακινείται για λόγους εκπαίδευσης.
27,59% για εργασία.
Συνεπώς, η στάση εξυπηρετεί κυρίως μαθητές και φοιτητές.
🚌 Μετρήσεις στο λεωφορείο:
72,72% των ερωτηθέντων δηλώνει χρήση του λεωφορείου για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Επικεντρώνεται κυρίως σε μαθητές και φοιτητές, ιδιαίτερα κατά τις ώρες διεξαγωγής της έρευνας.

## Slide 44: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Σκοπός μετακίνησης
🚏 Μετρήσεις στη στάση:
Η πλειονότητα των συμμετεχόντων είναι νεαρής ηλικίας.
51,72% μετακινείται για λόγους εκπαίδευσης.
27,59% για εργασία.
Συνεπώς, η στάση εξυπηρετεί κυρίως μαθητές και φοιτητές.
🚌 Μετρήσεις στο λεωφορείο:
72,72% των ερωτηθέντων δηλώνει χρήση του λεωφορείου για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Επικεντρώνεται κυρίως σε μαθητές και φοιτητές, ιδιαίτερα κατά τις ώρες διεξαγωγής της έρευνας.

## Slide 45: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Συχνότητα χρήσης λεωφορείου
🚏 Μετρήσεις στη στάση:
48,28% ανέφερε ότι χρησιμοποιεί συχνά το λεωφορείο, δείχνοντας υψηλή εξάρτηση.
34,48% δήλωσε σπάνια χρήση, πιθανώς λόγω περιορισμένων μετακινήσεων ή προτίμησης άλλων μέσων.
🚌 Μετρήσεις στο λεωφορείο:
78,78% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι κάνει συστηματική χρήση του λεωφορείου, υπογραμμίζοντας τον σημαντικό ρόλο του μέσου στην καθημερινότητά τους.

## Slide 46: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Συχνότητα χρήσης λεωφορείου
🚏 Μετρήσεις στη στάση:
48,28% ανέφερε ότι χρησιμοποιεί συχνά το λεωφορείο, δείχνοντας υψηλή εξάρτηση.
34,48% δήλωσε σπάνια χρήση, πιθανώς λόγω περιορισμένων μετακινήσεων ή προτίμησης άλλων μέσων.
🚌 Μετρήσεις στο λεωφορείο:
78,78% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι κάνει συστηματική χρήση του λεωφορείου, υπογραμμίζοντας τον σημαντικό ρόλο του μέσου στην καθημερινότητά τους.

## Slide 47: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Καθαριότητα
🚏 Μετρήσεις στη στάση:
37,9% αξιολόγησαν την καθαριότητα με 3/5.
Μόνο 10,35% έδωσαν την ανώτερη βαθμολογία 5/5, υποδεικνύοντας μέτριο επίπεδο ικανοποίησης.
🚌 Μετρήσεις στο λεωφορείο:
Οι βαθμολογίες 3/5 και 4/5 συγκέντρωσαν 36,36% η καθεμία.
Οι περισσότεροι χρήστες θεωρούν την καθαριότητα ικανοποιητική, με περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης.

## Slide 48: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Καθαριότητα
🚏 Μετρήσεις στη στάση:
37,9% αξιολόγησαν την καθαριότητα με 3/5.
Μόνο 10,35% έδωσαν την ανώτερη βαθμολογία 5/5, υποδεικνύοντας μέτριο επίπεδο ικανοποίησης.
🚌 Μετρήσεις στο λεωφορείο:
Οι βαθμολογίες 3/5 και 4/5 συγκέντρωσαν 36,36% η καθεμία.
Οι περισσότεροι χρήστες θεωρούν την καθαριότητα ικανοποιητική, με περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης.

## Slide 49: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Άνεση
🚏 Μετρήσεις στη στάση:
3/5: 37,9% (κύρια βαθμολογία, υποδηλώνοντας μέτρια ικανοποίηση)
4/5: 34,5%1/5: 6,9% (χαμηλότερη βαθμολογία)
🚌 Μετρήσεις στο λεωφορείο:
3/5: 48,48% (δείχνει ότι η ταξιδιωτική εμπειρία θεωρείται γενικά ικανοποιητική, αλλά όχι ιδιαίτερα άνετη)

## Slide 50: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Άνεση
🚏 Μετρήσεις στη στάση:
3/5: 37,9% (κύρια βαθμολογία, υποδηλώνοντας μέτρια ικανοποίηση)
4/5: 34,5%1/5: 6,9% (χαμηλότερη βαθμολογία)
🚌 Μετρήσεις στο λεωφορείο:
3/5: 48,48% (δείχνει ότι η ταξιδιωτική εμπειρία θεωρείται γενικά ικανοποιητική, αλλά όχι ιδιαίτερα άνετη)

## Slide 51: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Απόσταση κατοικίας από τη στάση
🚏 Μετρήσεις στη στάση:
Η απόσταση της στάσης από την κατοικία αξιολογήθηκε κυρίως με 4/5 από το 37,9% των συμμετεχόντων, υποδεικνύοντας γενική ικανοποίηση με μικρές δυνατότητες βελτίωσης.
Επιπλέον, το 34,5% έδωσε την υψηλότερη βαθμολογία 5/5, δηλώνοντας ότι η απόσταση είναι ιδανική.
🚌 Μετρήσεις στο λεωφορείο:
Το 42,42% των χρηστών αξιολόγησε την απόσταση με 4/5, δείχνοντας ότι η πρόσβαση στις στάσεις θεωρείται γενικά ικανοποιητική, με περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης για ορισμένους χρήστες.

## Slide 52: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Απόσταση κατοικίας από τη στάση
🚏 Μετρήσεις στη στάση:
Η απόσταση της στάσης από την κατοικία αξιολογήθηκε κυρίως με 4/5 από το 37,9% των συμμετεχόντων, υποδεικνύοντας γενική ικανοποίηση με μικρές δυνατότητες βελτίωσης.
Επιπλέον, το 34,5% έδωσε την υψηλότερη βαθμολογία 5/5, δηλώνοντας ότι η απόσταση είναι ιδανική.
🚌 Μετρήσεις στο λεωφορείο:
Το 42,42% των χρηστών αξιολόγησε την απόσταση με 4/5, δείχνοντας ότι η πρόσβαση στις στάσεις θεωρείται γενικά ικανοποιητική, με περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης για ορισμένους χρήστες.

## Slide 53: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Αξιοπιστία
🚏 Μετρήσεις στη στάση:
Η αξιοπιστία αξιολογήθηκε ισομερώς με 3/5 και 4/5, καθώς και οι δύο βαθμολογίες συγκέντρωσαν το ίδιο ποσοστό, 41,2%.
Αυτό υποδεικνύει ότι οι απόψεις των συμμετεχόντων για την αξιοπιστία είναι μοιρασμένες μεταξύ μέτριας και αρκετά καλής αξιολόγησης.
🚌 Μετρήσεις στο λεωφορείο:
Η αξιοπιστία αξιολογήθηκε κατά κύριο λόγο με 3/5, συγκεντρώνοντας 60,02%.
Αυτό υποδεικνύει ότι οι χρήστες έχουν ανάμεικτες απόψεις, με επικρατούσα μια στάση μέτριας ικανοποίησης.

## Slide 54: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Αξιοπιστία
🚏 Μετρήσεις στη στάση:
Η αξιοπιστία αξιολογήθηκε ισομερώς με 3/5 και 4/5, καθώς και οι δύο βαθμολογίες συγκέντρωσαν το ίδιο ποσοστό, 41,2%.
Αυτό υποδεικνύει ότι οι απόψεις των συμμετεχόντων για την αξιοπιστία είναι μοιρασμένες μεταξύ μέτριας και αρκετά καλής αξιολόγησης.
🚌 Μετρήσεις στο λεωφορείο:
Η αξιοπιστία αξιολογήθηκε κατά κύριο λόγο με 3/5, συγκεντρώνοντας 60,02%.
Αυτό υποδεικνύει ότι οι χρήστες έχουν ανάμεικτες απόψεις, με επικρατούσα μια στάση μέτριας ικανοποίησης.

## Slide 55: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Ασφάλεια
🚏 Μετρήσεις στη στάση:
Η ασφάλεια αξιολογήθηκε με 3/5 από το 34,48% των συμμετεχόντων, υποδεικνύοντας μέτρια ικανοποίηση.
Η βαθμολογία 4/5 επιλέχθηκε από το 31,03%, δείχνοντας ότι αρκετοί θεωρούν την ασφάλεια ικανοποιητική, αλλά με περιθώρια βελτίωσης.
🚌 Μετρήσεις στο λεωφορείο:
Η ασφάλεια αξιολογήθηκε θετικά, με την πλειονότητα των συμμετεχόντων (48,3%) να τη βαθμολογεί με 4/5.
Το αποτέλεσμα υποδεικνύει ότι οι περισσότεροι χρήστες αισθάνονται γενικά αρκετά ασφαλείς, με δυνατότητες για περαιτέρω βελτίωση.

## Slide 56: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Ασφάλεια
🚏 Μετρήσεις στη στάση:
Η ασφάλεια αξιολογήθηκε με 3/5 από το 34,48% των συμμετεχόντων, υποδεικνύοντας μέτρια ικανοποίηση.
Η βαθμολογία 4/5 επιλέχθηκε από το 31,03%, δείχνοντας ότι αρκετοί θεωρούν την ασφάλεια ικανοποιητική, αλλά με περιθώρια βελτίωσης.
🚌 Μετρήσεις στο λεωφορείο:
Η ασφάλεια αξιολογήθηκε θετικά, με την πλειονότητα των συμμετεχόντων (48,3%) να τη βαθμολογεί με 4/5.
Το αποτέλεσμα υποδεικνύει ότι οι περισσότεροι χρήστες αισθάνονται γενικά αρκετά ασφαλείς, με δυνατότητες για περαιτέρω βελτίωση.

## Slide 57: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Χρόνος αναμονής
🚏 Μετρήσεις στη στάση:
Ο χρόνος αναμονής αξιολογήθηκε κυρίως με 3/5 από το 41,28% των συμμετεχόντων, υποδεικνύοντας μέτρια ικανοποίηση.
Η συνολική μέση αξιολόγηση για τον χρόνο αναμονής είναι γύρω από το 3/5, δείχνοντας ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες τον θεωρούν ικανοποιητικό, αλλά όχι εξαιρετικό.
🚌 Μετρήσεις στο λεωφορείο:
Το 40% των χρηστών αξιολόγησε τον χρόνο αναμονής στη στάση με 3/5, υποδεικνύοντας γενική αποδοχή.
Αυτό δείχνει την ανάγκη για βελτίωση της ταχύτητας εξυπηρέτησης ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις προσδοκίες των επιβατών.

## Slide 58: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Χρόνος αναμονής
🚏 Μετρήσεις στη στάση:
Ο χρόνος αναμονής αξιολογήθηκε κυρίως με 3/5 από το 41,28% των συμμετεχόντων, υποδεικνύοντας μέτρια ικανοποίηση.
Η συνολική μέση αξιολόγηση για τον χρόνο αναμονής είναι γύρω από το 3/5, δείχνοντας ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες τον θεωρούν ικανοποιητικό, αλλά όχι εξαιρετικό.
🚌 Μετρήσεις στο λεωφορείο:
Το 40% των χρηστών αξιολόγησε τον χρόνο αναμονής στη στάση με 3/5, υποδεικνύοντας γενική αποδοχή.
Αυτό δείχνει την ανάγκη για βελτίωση της ταχύτητας εξυπηρέτησης ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις προσδοκίες των επιβατών.

## Slide 59: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Τιμή εισιτηρίου
🚏 Μετρήσεις στη στάση:
Η τιμή του εισιτηρίου αξιολογήθηκε με 2/5 από το 34,3% των συμμετεχόντων, υποδεικνύοντας ότι αρκετοί τη θεωρούν υψηλή σε σχέση με τις προσδοκίες τους.
Στη συνέχεια, το 31,03% έδωσε βαθμολογία 3/5, δείχνοντας μέτρια ικανοποίηση με την τιμή.
🚌 Μετρήσεις στο λεωφορείο:
Η τιμή του εισιτηρίου αξιολογήθηκε ως μέτρια, με το 39,2% των συμμετεχόντων να τη βαθμολογεί με 3/5.
Αυτό υποδηλώνει ότι, ενώ αρκετοί χρήστες θεωρούν το κόστος ικανοποιητικό, εξακολουθεί να υπάρχει προσδοκία για περαιτέρω βελτίωση, ιδιαίτερα σε σχέση με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

## Slide 60: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Τιμή εισιτηρίου
🚏 Μετρήσεις στη στάση:
Η τιμή του εισιτηρίου αξιολογήθηκε με 2/5 από το 34,3% των συμμετεχόντων, υποδεικνύοντας ότι αρκετοί τη θεωρούν χαμηλή σε σχέση με τις προσδοκίες τους.
Στη συνέχεια, το 31,03% έδωσε βαθμολογία 3/5, δείχνοντας μέτρια ικανοποίηση με την τιμή.
🚌 Μετρήσεις στο λεωφορείο:
Η τιμή του εισιτηρίου αξιολογήθηκε ως μέτρια, με το 39,2% των συμμετεχόντων να τη βαθμολογεί με 3/5.
Αυτό υποδηλώνει ότι, ενώ αρκετοί χρήστες θεωρούν το κόστος ικανοποιητικό, εξακολουθεί να υπάρχει προσδοκία για περαιτέρω βελτίωση, ιδιαίτερα σε σχέση με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

## Slide 61: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Γενική βαθμολογία
🚏 Μετρήσεις στη στάση:
Το 51,7% βαθμολόγησε το μέσο με 4/5, δείχνοντας γενική ικανοποίηση.
Μόλις το 3,45% έδωσε 5/5, υποδεικνύοντας πιο συγκρατημένες απόψεις.
🚌 Μετρήσεις στο λεωφορείο:
Το 51,5% αξιολόγησε την εμπειρία χρήσης με 3/5.
Το 36,36% την αξιολόγησε με 4/5, δείχνοντας ικανοποίηση αλλά και προσδοκίες για βελτίωση της ποιότητας.

## Slide 62: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Γενική βαθμολογία
🚏 Μετρήσεις στη στάση:
Το 51,7% βαθμολόγησε το μέσο με 4/5, δείχνοντας γενική ικανοποίηση.
Μόλις το 3,45% έδωσε 5/5, υποδεικνύοντας πιο συγκρατημένες απόψεις.
🚌 Μετρήσεις στο λεωφορείο:
Το 51,5% αξιολόγησε την εμπειρία χρήσης με 3/5.
Το 36,36% την αξιολόγησε με 4/5, δείχνοντας ικανοποίηση αλλά και προσδοκίες για βελτίωση της ποιότητας.

## Slide 63: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
🚏 Μετρήσεις στη στάση:
Η απόσταση της στάσης από την κατοικία είχε τον υψηλότερο μέσο όρο 4/5.
Το κόμιστρο βαθμολογήθηκε χαμηλότερα με 2,93/5.
Ο χρόνος αναμονής έλαβε 3/5.
🚌 Μετρήσεις στο λεωφορείο:
Η απόσταση της στάσης από την κατοικία συγκέντρωσε μέσο όρο 3,78/5.
Ο χρόνος αναμονής είχε τον χαμηλότερο μέσο όρο 3,06/5, δείχνοντας ανάγκη για βελτίωση.
Οι βαθμολογίες εμφανίζουν μεγαλύτερη συνέπεια στις απόψεις των χρηστών.

## Slide 64: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
🚏 Μετρήσεις στη στάση:
Η απόσταση της στάσης από την κατοικία είχε τον υψηλότερο μέσο όρο 4/5.
Το κόμιστρο βαθμολογήθηκε χαμηλότερα με 2,93/5.
Ο χρόνος αναμονής έλαβε 3/5.
🚌 Μετρήσεις στο λεωφορείο:
Η απόσταση της στάσης από την κατοικία συγκέντρωσε μέσο όρο 3,78/5.
Ο χρόνος αναμονής είχε τον χαμηλότερο μέσο όρο 3,06/5, δείχνοντας ανάγκη για βελτίωση.
Οι βαθμολογίες εμφανίζουν μεγαλύτερη συνέπεια στις απόψεις των χρηστών.

## Slide 65: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

## Slide 66: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Συμπεράσματα:
Λειτουργία της στάσης Π. Μελά:
Αποτελεί κυρίως προορισμό, λόγω εγγύτητας σε εμπορικά κέντρα και υπηρεσίες.
Σημαντικές στάσεις επιβίβασης:
Οι στάσεις 009(Κεντρική Αφετηρία) και 022(Οδός Κ. Καρτάλη) είχαν τον υψηλότερο μέσο όρο επιβιβάσεων (5,5).
Κύριοι προορισμοί επιβατών:
Η στάση 096(Γεωπονική Σχολή) είχε τον υψηλότερο μέσο όρο αποβιβάσεων (10,5).
Προβλήματα προσβασιμότητας:
Παρκαρισμένα οχήματα στη στάση Π. Μελά δυσχέραναν την πρόσβαση.
Αξιολόγηση παραγόντων:
Ο χρόνος αναμονής βαθμολογήθηκε χαμηλά (3/5), ενώ η συνολική εμπειρία ήταν 3-4/5.

## Slide 67: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Γενικά ο μέσος όρος των απαντήσεων ήταν περίπου ο ίδιος στη στάση και στο λεωφορείο:

## Slide 68: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ανασχεδιασμός Δρομολογίων
📈 Βελτίωση Εμπειρίας Επιβατών:
-Παροχή πιο αποτελεσματικών και γρήγορων δρομολογίων.
-Ανάγκη για εξυπηρέτηση υψηλής ποιότητας χωρίς επιπλέον κόστος.
⚡ Αύξηση Αποδοτικότητας:
-Στρατηγική κατανομή πόρων σε γραμμές με υψηλή ζήτηση.
-Αναδιάρθρωση του δικτύου για πιο γρήγορη και ομαλή εξυπηρέτηση.
🤖 Δυναμικός Προγραμματισμός με Τεχνητή Νοημοσύνη:
-Σχεδιασμός δρομολογίων σε πραγματικό χρόνο.
-Μείωση άδειων δρομολογίων και κόστους.
-Βελτιωμένη εξυπηρέτηση για τους επιβάτες.

## Slide 69: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

## Slide 70: Ιστοσελίδες μελέτης
Στις παρακάτω ιστοσελίδες μπορούν να βρεθούν όλα τα έγγραφα, τα αποτελέσματα καθώς και οι υπολογισμοί που πραγματοποιήθηκαν σε όλα τα στάδια της εργασίας:
https://pavlosgkougkoulis.github.io/Urban_Transport_Systems_Project/
https://github.com/PavlosGkougkoulis/Urban_Transport_Systems_Project

## Slide 71: Στοιχεία Επικοινωνίας
Γκουγκουλής Παύλος
Email: pavlosgkougkoulis@gmail.com
Τηλ: 6984763085
Βαϊνάς Δημήτριος
Email:
jimvainas71@gmail.com
Τηλ: 6947041044
Κάλλης Κυριαζής - Δημήτριος
Email:
kalliskyriazis@gmail.com
Τηλ: 6980880747
Γιαλούρης Δημήτριος
Email:
jimgial1@gmail.com
Τηλ: 6986784665
Θεοφιλάτος Αθανάσιος
Email:
atheofilatos@uth.gr
Τηλ: 2421074113

## Slide 72: ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!